## Slide 1
배터리 셀 규격 리뷰
적용 규격: SEC Req. ver.4.7 (배터리승인규격 ver 4.7)

## Slide 2
환경 조건
항목 | 하한 | 중심 | 상한 | 단위
충전환경온도 | -5 | 35 | 80 | ℃
방전환경온도 | -30 | 30 | 90 | ℃
평가환경온도 | 21 | 24 | 28 | ℃
Standard ambient temperature: 21 - 29 degC (target 25 degC)
Notes: 환경 조건은 챔버 기준, 셀 표면 온도 아님.

## Slide 3
저장 조건
1개월 저장: -10 ~ 80℃ (기준 35℃)
3개월 저장: -10 ~ 60℃ (기준 35℃)
1년 저장: -10 ~ 55℃ (기준 35℃)
Notes: 저장 조건은 SOC 50% 기준.

## Slide 4
충전 규격
충전 전압 4.55V
Notes: 공칭전압 3.89V, 0.1C 조건 기준 / 측정 조건: 0.1C, 4.55V